Контроллеры микропроцессорные «Elex» серии «24».

Контроллеры микропроцессорные «Elex-24» предназначены для управления системами регенерации промышленных рукавных фильтров типа ФРКИ, ФРИ, ФРКДИ, ФРО, ФРИА и т. п для контроля за прохождением тока в нагрузке.

Контроллер реализует жесткую цикличную программу управления. Применяется взамен приборов типа КЭП, ПУРФ, МИУРФ,ПАРУС, АУР, АРВ и др., систем управления СУ-12,  СУ-24 и их модификаций.

Конструктивно приборы состоят из трех печатных плат, коммутируемых внутренней разводкой и устанавливаемых в распределительный бокс, имеющий степень защиты IP65.

Габаритные и присоединительные размеры указаны ниже.

Обозначение приборов:

Elex-24-XX-XХ-XX

А. Аварийная индикация каждого силового канала:

- – без аварийной индикации;

AL – исполнение с аварийной индикацией. Позволяет в оперативном режиме отслеживать замкнутость контура исполнительных устройств и исключать их из цикла работы в случае неисправности. При восстановлении работоспособности контура включение исполнительных устройств происходит автоматически.

Б. Дискретные входы/выходы:

- – без дискретных входов/выходов;

IO – исполнение с дискретными входами/выходами. Позволяет производить дистанционное управление режимами Пуск/Стоп и контролировать аварийные ситуации в системе регенерации;

В. Сетевой интерфейс RS485:

- – без сетевого интерфейса;

MB – исполнение с сетевым интерфейсом. Протокол обмена – Modbus RTU;

Техническая характеристика приборов.

| Напряжение/частота питающей сети | 220(10% В, 50(1% Гц |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | не более 10 Вт |
| Максимальный ток нагрузки силового канала | 2 А |
| Выходное напряжение силовых каналов | 220 В, 50 Гц |
| Погрешность устанавливаемых временных интервалов | не более (1% |
| Степень защиты корпуса | IP65 |

Описание параметров работы.

| Обозначение | Описание | Пределы регулирования | Дискретность задания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |
| t1 | Время работы силовых каналов, сек | 0,1 | 60,0 | 0,1 сек |
| t2 | Пауза между закрытием предыдущего и открытием последующего силового канала: Диапазон 1, сек Диапазон 2, мин | 5 1 | 999 100 | 1,0 сек 1,0 мин |

Допустимые условия эксплуатации приборов.

| Температура окружающей среды | От -10( C до +45( C |
| --- | --- |
| Относительная влажность воздуха | До 80% при температуре + 25( С |
| Атмосферное давление | От 400 до 800 мм.рт.ст. |
| Окружающая среда | Не содержащая агрессивных паров и газов |

Схема подключения приборов.

Х1 - клеммы подключения питания 220В, 50Гц;

Х2...Х5 - клеммы подключения исполнительных устройств;

Х6 - клеммы дискретных входов/выходов*;

F1 - предохранитель (вставка плавкая) 2А;

CN400 - коннектор шлейфа лицевой панели;

ЭМ1...ЭМ24 - электромагнитные катушки исполнительных устройств.

_______

* - только для Elex-24-…- IO

# Text boxes

А        Б       В